Sondes et capteurs (moteur) Sonde de température du liquide de refroidissement Contrôle - Fig.14 DONNEES TECHNIQUES Température Résistance 10-30°C 3300-1500 Ω 80°C 300-360 Ω Vérifier que le contact est coupé. Débrancher le connecteur de la sonde de température du liquide de refroidissement. Dépressuriser le circuit de refroidissement. Déposer la sonde de température du liquide de refroidissement du moteur. Plonger la sonde dans du liquide de refroidissement à la température prescrite. Contrôler la résistance entre les bornes de la sonde de température du liquide de refroidissement. On peut effectuer le contrôle de la sonde de température du liquide de refroidissement sans dépose en relevant la température du moteur et la valeur de la résistance et en les comparant avec les données techniques. Fig.14 Capteur de position du vilebrequin Contrôle de la résistance - Fig.15 DONNEES TECHNIQUES Bornes Résistance 1 et 2 10,3-14,3 Ω 2 et 3 0,3-0,5 Ω Vérifier que le contact est coupé. Débrancher le connecteur du capteur de position du vilebrequin. Contrôler la résistance entre les bornes du capteur de position du vilebrequin. Fig.15 Capteur de position d'arbre à cames Contrôle de la résistance - Fig.15 et Fig.16 DONNEES TECHNIQUES Bornes Résistance 1 et 2 10,7-14,7 Ω 2 et 3 0,4-0,6 Ω Vérifier que le contact est coupé. Débrancher le connecteur du capteur de position d'arbre à cames. Contrôler la résistance entre les bornes du capteur de position d'arbre à cames. Fig.16 Détecteur de cliquetis Contrôle DONNEES TECHNIQUES Couple de serrage 20 Nm Vérifier que le contact est coupé. Débrancher le connecteur du détecteur de cliquetis. Déposer le détecteur de cliquetis. Vérifier que les surfaces de contact du bloc-cylindres et du détecteur de cliquetis sont propres et qu'elles ne présentent aucune trace de corrosion. Reposer le détecteur de cliquetis. Serrer au couple prescrit.

## Contrôle des gaz d'échappement

### Sonde Lambda chauffée (HO2S)

#### Contrôle du signal - Fig.17

| DONNEES TECHNIQUES |
| --- |
| Bornes | Condition | Tension |
| B et D | Moteur au ralenti | 0,40-3,85 V environ (variable) |

- Vérifier que le moteur est à sa température normale de fonctionnement.

- Vérifier que le contact est coupé.

- Ne pas débrancher le connecteur.

- Accéder aux bornes du connecteur de la sonde Lambda chauffée (HO2S).

- Démarrer le moteur.

- Laisser tourner au ralenti.

- Contrôler la tension entre les bornes de la sonde Lambda chauffée (HO2S).

Fig.17

### Chauffage de la sonde Lambda

#### Contrôle de la résistance - Fig.17

| DONNEES TECHNIQUES |
| --- |
| Bornes | Résistance |
| A et C | 4,5-5,5 Ω |

- Vérifier que le contact est coupé.

- Débrancher le connecteur de la sonde Lambda chauffée (HO2S).

- Contrôler la résistance entre les bornes de la sonde Lambda chauffée (HO2S).

### Pompe d'injection d'air secondaire - X20XEV

#### Contrôle du fonctionnement - Fig.3

- Vérifier que le contact est coupé.

- Déposer le relais de la pompe d'injection d'air secondaire.

- Shunter les bornes 2 et 8 de l'embase du relais de la pompe avec un contacteur volant.

- Mettre le contact.

- La pompe d'injection d'air secondaire doit fonctionner en continu quand on actionne le contacteur.

### Electrovanne EGR - X20XEV

#### Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.18

| DONNEES TECHNIQUES |
| --- |
| Bornes | Condition | Tension |
| 1 et masse | Moteur au ralenti | Tension de la batterie |

- Vérifier que le contact est coupé.

- Débrancher le connecteur de l'électrovanne EGR.

- Démarrer le moteur.

- Laisser tourner au ralenti.

- Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

Fig.18

### Electrovanne de purge canister

#### Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.19

| DONNEES TECHNIQUES |
| --- |
| Bornes | Condition | Tension |
| B et masse | Moteur au ralenti | Tension de la batterie |

- Vérifier que le contact est coupé.

- Débrancher le connecteur de l'électrovanne de purge canister.

- Démarrer le moteur.

- Laisser tourner au ralenti.

- Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

Fig.19

## Gestion du moteur

### Relais de gestion du moteur - Omega-B

#### Contrôle du fonctionnement - Fig.20

| DONNEES TECHNIQUES |
| --- |
| Bornes | Condition | Résistance |
| 30 et 87 | Batterie débranchée | ∞ |
| 30 et 87 | Batterie branchée | Zéro |
| Borne + de la batterie sur la borne 86 |
| Borne - de la batterie sur la borne 85 |

N.B. : Vérifier que la batterie est branchée correctement. Dans le cas contraire, le relais risque d'être endommagé.

- Vérifier que le contact est coupé.

- Déposer le relais.

- Contrôler la résistance entre les bornes du relais.

- Appliquer la tension de la batterie aux bornes prescrites du relais.

- Contrôler la résistance entre les bornes du relais.

Fig.20

### Relais de pompe à carburant - Omega-B

#### Contrôle du fonctionnement - Fig.20

| DONNEES TECHNIQUES |
| --- |
| Bornes | Condition | Résistance |
| 30 et 87 | Batterie débranchée | ∞ |
| 30 et 87 | Batterie branchée | Zéro |
| Borne + de la batterie sur la borne 86 |
| Borne - de la batterie sur la borne 85 |

N.B. : Vérifier que la batterie est branchée correctement. Dans le cas contraire, le relais risque d'être endommagé.

- Vérifier que le contact est coupé.

- Déposer le relais.

- Contrôler la résistance entre les bornes du relais.

- Appliquer la tension de la batterie aux bornes prescrites du relais.

- Contrôler la résistance entre les bornes du relais.

### Relais double - Astra-F/Vectra-A/Calibra

#### Contrôle du fonctionnement - Fig.21

| DONNEES TECHNIQUES |
| --- |
| Bornes | Condition | Résistance |
| 30 et 87 | Batterie débranchée | ∞ |
| 30 et 87 | Batterie branchée | Zéro |
| Borne + de la batterie sur la borne 86 |
| Borne - de la batterie sur la borne 85 |
| 30 et 87B | Batterie débranchée | ∞ |
| 30 et 87B | Batterie branchée | Zéro |
| Borne + de la batterie sur les bornes 86 et 30 |
| Borne - de la batterie sur les bornes 85 et 85B |

N.B. : Vérifier que la batterie est branchée correctement. Dans le cas contraire, le relais double risque d'être endommagé.

- Vérifier que le contact est coupé.

- Déposer le relais double.

- Contrôler la résistance entre les bornes du relais double.

- Appliquer la tension de la batterie aux bornes prescrites du relais double.

- Contrôler la résistance entre les bornes du relais double.

Fig.21

### Relais de la pompe d'injection d'air secondaire - X20XEV

#### Contrôle du fonctionnement - Fig.20

| DONNEES TECHNIQUES |
| --- |
| Bornes | Condition | Résistance |
| 30 et 87 | Batterie débranchée | ∞ |
| 30 et 87 | Batterie branchée | Zéro |
| Borne + de la batterie sur la borne 86 |
| Borne - de la batterie sur la borne 85 |

N.B. : Vérifier que la batterie est branchée correctement. Dans le cas contraire, le relais risque d'être endommagé.

- Vérifier que le contact est coupé.

- Déposer le relais.

- Contrôler la résistance entre les bornes du relais.

- Appliquer la tension de la batterie aux bornes prescrites du relais.

- Contrôler la résistance entre les bornes du relais.

### Calculateur

N.B. : Il faut effacer les codes de défaut une fois que les essais du calculateur sont terminés. Se reporter à la section Autodiagnostic.

N.B. : Etant donné la petite taille des bornes du connecteur de faisceau du calculateur, il est conseillé d'accéder aux broches à l'arrière du connecteur.

#### Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.22

| DONNEES TECHNIQUES |
| --- |
| Bornes | Condition | Tension |
| 18 et masse | Contact coupé | Tension de la batterie |
| 47 et masse | Contact mis | Tension de la batterie |

- Vérifier que le contact est coupé.

- Débrancher le connecteur du calculateur.

- Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

- Mettre le contact.

- Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

- Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler les câblages et les fusibles.

Fig.22

#### Contrôle de la connexion à la masse - Fig.22

| DONNEES TECHNIQUES |
| --- |
| Bornes | Résistance |
| 9 et masse | Zéro |
| 19 et masse | Zéro |
| 24 et masse | Zéro |
| 28 et masse | Zéro |
| 30 et masse | Zéro |
| 41 et masse | Zéro |

- Vérifier que le contact est coupé.

- Débrancher le connecteur du calculateur.

- Contrôler la résistance entre les bornes du connecteur de faisceau et la masse.

- Si la résistance n'est pas celle prescrite : Contrôler les câblages.