## Dépose

- Déposer :

    - Le filtre à air, le conduit d'air et le conduit d'admission d'air.

    - C14SE : Débrancher la sonde de température d'air d'admission.

    - La courroie d'accessoires.

    - Le carter supérieur de distribution Fig.19135.1.

    - Le boulon de la poulie de vilebrequin Fig.19135.2.

    - La poulie de vilebrequin Fig.19135.3.

    - Le carter inférieur de distribution Fig.19135.4.

- Installer le boulon de la poulie de vilebrequin. Tourner le vilebrequin jusqu'au PMH sur le cylindre n°1.

- S'assurer que les repères de calage sont alignés Fig.19135.5 et Fig.19135.6.

- Tourner la partie mobile du galet tendeur jusqu'à ce que les trous soient alignés Fig.19135.7. Insérer une pige appropriée pour maintenir le galet tendeur.

- Enlever la courroie de distribution.

Repose S'assurer que les repères de calage sont alignés Fig.19135.5 et Fig.19135.6. Placer la courroie de distribution en partant du pignon de vilebrequin et en allant dans le sens inverse horaire. S'assurer que la courroie est tendue entre les pignons. Retirer la pige maintenant le galet tendeur Fig.19135.7. Desserrer les boulons de la pompe à eau Fig.19135.8. Tourner la pompe à eau dans le sens horaire pour tendre la courroie Fig.19135.9. Utiliser l'outil n°KM-421-A. La partie mobile du galet tendeur doit être contre la butée Fig.19135.10. Tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens horaire jusqu'au PMH sur le cylindre n°1. S'assurer que les repères de calage sont alignés Fig.19135.5 et Fig.19135.6. N.B. : La position de la pompe à eau ne doit pas changer quand on tourne le vilebrequin. Tourner la pompe à eau dans le sens inverse horaire Fig.19135.11 jusqu'à ce que le curseur du galet tendeur soit aligné avec l'encoche sur la plaque de support Fig.19135.12. Utiliser l'outil n°KM-421-A. Serrer les boulons de la pompe à eau à 8 Nm Fig.19135.8. Si le curseur du galet tendeur n'est pas aligné : Recommencer les opérations de tension. Remettre en place le restant des pièces dans l'ordre inverse de la dépose. Serrer le boulon de la poulie de vilebrequin Fig.19135.2. Couple de serrage : M10 : 55 Nm + 41° + 15°. M12 : 95 Nm + 30° + 15°.

Courroies d'accessoires