| Constructeur/Modèle : Opel/Vauxhall Astra-F 1,4 1996-98 Code moteur : X14NZ |  |
| --- | --- |

Liste complète des données Identification du véhicule Nombre de cylindres Type: 4/OHC Cylindrée ccm: 1389 Taux de compression :1: 9,4 Compatibilité sans plomb : Oui Indice octane minimum RON: 95 Système d'allumage Marque: GM Système d'allumage Type: Multec-ZE Système d'allumage Description: Map-i Localisation du déclencheur : Distributeur Alimentation carburant Marque: GM Alimentation carburant Type: Multec-ZE Alimentation carburant Description: TBI-i Mesure du débit d'air Type: Pression absolue collecteur Calculateur combiné allumage/alimentation : Oui Prise diagnostic : Oui Système d'allumage Bobine d'allumage Marque: AC Delco Bobine d'allumage Type: 3 474 233 Tension d'alimentation + avec résist. de chute V: 11,0 Résistance primaire Ohm: 0,3-0,6 Résistance secondaire Ohm: 5000 Ordre d'allumage : 1-3-4-2 Réglage moteur et analyse des gaz Calage d'allumage - avant PMH °Moteur/tr/mn: 10/910 Non réglable Avance centrifuge °Moteur/tr/mn: Commande par calculateur Régime de ralenti tr/mn: 910±80 Non réglable Température d'huile - pour test CO °C: 80 CO au ralenti - échappement Vol.%: 0,5 Max Non réglable HC au ralenti ppm: 100 CO2 au ralenti Vol.%: 14,5-16 O2 au ralenti Vol.%: 0,1-0,5 Ralenti accéléré pour test CO tr/mn: 2800-3200 Taux CO au ralenti accéléré Vol.%: 0,3 Valeur Lambda au ralenti accéléré λ: 0,97-1,03 Bougies Bougies Equipement d'origine: Bosch Bougies Type: FR8LDC4 Ecartement électrodes mm: 0,7-0,9 Bougies Marque: Beru Bougies Type: 14FLR-8LDUX Ecartement électrodes mm: 1,0 Bougies Marque: Bosch Bougies Type: FR8LDCU Ecartement électrodes mm: 0,9-1,1 Bougies Marque: Champion Bougies Type: RN9YCC4 Ecartement électrodes mm: 1,0 Bougies Marque: NGK Bougies Type: BKR6EK Ecartement électrodes mm: 0,8 Alimentation carburant Pression du système bar: 0,76 Sonde de température du liquide de refroidissement Ohm/°C: 320/80 Injecteur Ohm: 1,4-2,0 Durée d'ouverture d'injecteur (chaud) ms/tr/mn: 0,8-1,5/900 Electrovanne d'admission d'air au ralenti/actuateur de ralenti Ohm: 50-65 Mise au point et entretien Jeu soupapes - admission mm: Hydraulique Jeu soupapes - échappement mm: Hydraulique Pression de compression bar: 11-13 Pression d'huile bar/tr/mn: 1,5/910 Bouchon de radiateur bar: 1,00 Ouverture du thermostat à °C: 92 Courroie - alternateur mm: 1460 Courroie - climatisation mm: 1795 Lubrifiants et capacités Huile moteur conseillée Viscosité d'huile moteur SAE: Note importante 327 Viscosité d'huile moteur Huiles synthétiques recommandées : -20°C - +40°C = 10W-30, 10W-40 (ACEA = A3) -30°C - +40°C = 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50 (ACEA = A3) Classe d'huile moteur API/ACEA: SJ/A3 Huiles moteur alternatives Température ambiante : -30°C ==> 10°C Viscosité d'huile moteur SAE: 5W-30 Classe d'huile moteur API/ACEA: SJ/A2 Température ambiante : Toutes températures Viscosité d'huile moteur SAE: 0W-30,0W-40 Synthétique Classe d'huile moteur API/ACEA: SJ/A3 Température ambiante : -20°C ==> Viscosité d'huile moteur SAE: 10W-40, 10W-50 Classe d'huile moteur API/ACEA: SJ/A2 Température ambiante : Toutes températures Viscosité d'huile moteur SAE: 5W-30,5W-40 Synthétique Classe d'huile moteur API/ACEA: SJ/A3 Température ambiante : -15°C ==> Viscosité d'huile moteur SAE: 15W-40, 15W-50 Classe d'huile moteur API/ACEA: SJ/A2 Température ambiante : -20°C ==> Viscosité d'huile moteur SAE: 10W-40,10W-50 Semi-synthétique Classe d'huile moteur API/ACEA: SJ/A3 Température ambiante : -10°C ==> Viscosité d'huile moteur SAE: 20W-40, 20W-50 Classe d'huile moteur API/ACEA: SJ/A2 Moteur avec filtre(s) Litres: 3,5 Note importante 134 Moteur avec filtre Carter en aluminium = 3,25 l Autres lubrifiants et capacités Classe d'huile boîte de vitesses manuelle : Note importante 148 Viscosité d'huile boîte de vitesses Opel n°93 165 290 Boîte de vitesses manuelle Litres: 1,6 Liquide de refroidissement Type: Longlife Système de refroidissement - capacité totale Litres: 5,8 Liquide de frein Type: DOT 4 Liquide de frein Litres: 0,4 Liquide de direction assistée Type: 90 350 341 Liquide de direction assistée Litres: 1,1 Couples de serrage Notes techniques (culasse) : Culasse Boulons neufs: Oui Serrer: 25 Nm Serrer: 60° Serrer: 60° Serrer: 60° Autres couples de serrage moteur Paliers du vilebrequin Boulons/écrous neufs: Oui Paliers du vilebrequin 1ère passe: 50 Nm Paliers du vilebrequin 2e passe: 45°+15° Coussinets de tête de bielle 1ère passe: Note importante 44 Tête de bielle Longueur filetage 15 mm : 25 Nm Longueur filetage 40 mm : 25 Nm + 30°, utiliser des boulons neufs. Pompe à huile sur bloc-cylindres : 8 Nm $5214 Boulons du carter d'huile : Note importante 122 Boulons du carter d'huile Carter d'huile sur bloc = 10-15 Nm Carter d'huile sur transmission : M8 = 20 Nm M10 = 40 Nm Boulon de vidange du carter d'huile : Note importante 126 Boulon de vidange du carter d'huile Boulon Torx = 10-15 Nm Boulon hexagonal = 45-55 Nm Volant moteur/disque moteur : Note importante 21 Volant moteur/disque moteur Utiliser des boulons neufs et serrer selon les étapes suivantes : 35 Nm 30° 15° Serrer le disque moteur à 60 Nm. Plateau de pression d'embrayage : 15 Nm Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin : Note importante 5 Poulie de vilebrequin Renouveler les boulons M10 : Longueur filetage 23 mm = 55 Nm Longueur filetage 30 mm = 55 Nm + 45° + 15° Boulons M12 : 95 Nm + 45° + 15° Boulons de poulie/amortisseur de vilebrequin : 20 Nm Pignon d'arbre à cames : 45 Nm Couvre-culasse : 8 Nm Collecteur d'admission sur culasse : 22 Nm Collecteur d'échappement sur culasse : 22 Nm Note importante 3 Utiliser des écrous/boulons neufs. Tuyau d'échappement sur collecteur : 25 Nm Pompe à eau : 8 Nm Bougies : 25 Nm Capteur de position de vilebrequin/de régime moteur : 8 Nm Note importante 3 Utiliser des écrous/boulons neufs. Sonde de température du liquide de refroidissement : 18 Nm Sonde Lambda : 30 Nm Pressostat d'huile moteur : 40 Nm Filtre à huile : 15 Nm Couples de serrage du châssis Moyeu avant : Note importante 43 Moyeu avant Utiliser une rondelle et un écrou neufs. Serrer selon les étapes suivantes : 100 Nm Desserrer 20 Nm + 80-90° Moyeu arrière - boulons de l'encastrement du roulement de roue : 50 Nm+30°+15° Note importante 3 Utiliser des écrous/boulons neufs. Volant : 20 Nm Support de la crémaillère de direction/du boîtier de direction : 22 Nm Note importante 282 Nettoyer le filetage et utiliser les écrous/boulons avec du frein-filet. Rotule de direction : 60 Nm Note importante 3 Utiliser des écrous/boulons neufs. Disque de frein sur moyeu Avant: 7 Nm Etrier de frein sur support Avant: 30 Nm Etrier/support de frein sur moyeu Avant: 95 Nm Plateau arrière sur moyeu Arrière: 50 Nm+30°+15° Note importante 3 Utiliser des écrous/boulons neufs. Capteur de vitesse de roue ABS Avant: 8 Nm Capteur de vitesse de roue ABS Arrière: 8 Nm Roues : 110 Nm Note importante 377 Roues Enduire légèrement le siège conique du boulon et les surfaces de contact entre l'orifice central de la roue et le moyeu (utiliser de la graisse). Ne PAS lubrifier le filetage du boulon. Charge et démarrage Batterie V/RC (Ah): 12/60 (36) Démarreur Marque: Delco Remy Démarreur Type: 03 471 173/2 Intensité max. au démarrage A: 97-119 Alternateur/régulateur Marque: Bosch Alternateur/régulateur Type: 0 120 488 159 Puissance-vitesse moteur A/V/tr/mn: 55/14/6000 Régulation en charge V: 13,7-14,5 Disques et tambours de freins Epaisseur minimum des disques - pleins Avant: 9,7 mm Epaisseur minimum des disques - ventilés Avant: 17 mm Tolérance variation d'épaisseur des disques Avant: 0,010 mm Tolérance disque voilé Avant: 0,10 mm Diamètre maximum des tambours Arrière: 201 mm Note importante 415 Diamètre maximum des tambours Break AM 1996→ = 231 mm Epaisseur minimum des plaquettes Avant: 7 mm Note importante 132 Epaisseur minimum des plaquettes/des mâchoires Tient compte de l'épaisseur des garnitures et des plateaux de frein. Epaisseur minimum des mâchoires Arrière: 2,5 mm Note importante 413 Epaisseur minimum des plaquettes/des mâchoires Break AM 1996→ = 1,0 mm Course du frein de stationnement Nombre de crans: 3-4 Climatisation Nombre de raccords de purge de climatisation : 2 Climatisation - type de restricteur : Détendeur Climatisation - embrayage du compresseur/embrayage magnétique : Oui Climatisation - électrovanne de commande de capacité du compresseur : Non Climatisation - gaz réfrigérant Type: R134a Climatisation - quantité g: 900 Huile de climatisation Type: 90 443 840 Huile de climatisation - quantité cm³: 295 Huile de climatisation - viscosité ISO: 150